| Warunki ogólne: 1. Warunki ogólne podane dla wszystkich pakietu. 2. Gwarancja: minimalne warunki gwarancji podane zostały każdorazowo przy opisie wymogów. 3. Termin dostawy: do 4 tygodni od daty wystawienia zamówienia 4. Wymagania względem dostawy: dostawa opisanych urządzeń wraz z wniesieniem na IIIP piętro w budynku ( budynek posiada windę towarową ), instalacja i uruchomienie, szkolenie pracowników( jeśli dotyczy 5. Warunki płatności: Przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury obejmującej zrealizowany etap dostawy. 6. Wymagania względem urządzeń: a) zaproponowanie urządzeń fabrycznie nowych - wyklucza się urządzenia demonstracyjne, używane, składane z używanych części lub modyfikowane b)pomoc techniczną przez cały okres gwarancji przez podmiot posiadający autoryzację producenta na ww. czynności c) foldery/prospekty oferowanych urządzeń potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów technicznych -preferowany język polski, dopuszczony język angielski. d) certyfikat CE lub certyfikat producenta potwierdzający zgodność z parametrami ( jeśli dotyczy ) |
| --- |
| Numer pakietu | Nazwa urządzenia i ilość | Minimalne wymagania techniczne |
| 1. | Dyspenser ręczny – 2 sztuki | -z adapterem umożliwiającym mocowanie strzykawek o pojemności 25ml oraz statywem -możliwość odmierzania do 48 jednakowych dawek przy dozowaniu seryjnym z jednej strzykawki -dozowane objętości od 1 do 5000µl -waga do 100 g - gwarancja minimum: 24 miesiące --serwis roczny i kalibracja sprzętu minimum raz na rok |
| 2. | Zestaw komory Thoma wraz ze szkiełkami nakrywkowymi – 2 komplety | Komora z podwójną siatką. - Bez zacisków sprężynowych. - Z możliwością kalibracji. - Głębokość komory 0,1 mm. - Podziałka sieciowa odpowiada dużemu kwadratowi środkowemu w komorze Neubauera. - - - Powierzchnia każdego najmniejszego kwadratu wynosi 0,0025 mm2. Szkiełka nakrywkowe kompatybilne z komorą Thoma – min.50szt.: - Wymiary: 20 x 26 mm - Grubość: 0,4 mm -Gwarancja minimum: 24miesiące -Serwis roczny i kalibracja sprzętu minimum raz na rok |
| 3. | Lampa bakteriobójcza – 1 sztuka | - Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz - Pobór mocy: 40 VA - Element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m2 - Trwałość promiennika: 8000 h - Dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2 - Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270° - Klasa zabezpieczenia ppor.: I - Typ obudowy: IP 20 - Rodzaj pracy: ciągła - Wymiary kopuły: 925 x 85 x 135 mm - Masa kopuły: 3 kg - Długość wysięgnika: 1800 mm - Typ licznika: bez wyświetlacza - Sposób montażu: przejezdna na statywie -gwarancja minimum 12 miesięcy |
| 4 | Rotor 11210 - 24x10/15ml do wirówki MPW351R – 1 sztuka | - kompatybilny z wirówką MPW351R - o możliwości wirowania 24 corningów 15 ml -gwarancja minimum 24 miesiące |
| 5 | Zestaw Mikser recepturowy Typu MR1000 lub równoważny – 1 zestaw | - w pełni zautomatyzowany - wyposażony w silnik o mocy 450 W - gwarancja 24 miesiące z podstawowym wyposażeniem, na które składa się: -podstawka do form -2 mieszadła stałe 52 mm -1 blister form1g ,2g, 3g -3 szt pojemników 50 ml -3 szt pojemników 100 ml -3 szt pojemników 200 ml) oraz z dodatkowym wyposażeniem: - płaszcz grzejny, - dodatkowe mieszadło stałe o średnicy 55 mm – 1 szt., - trzpień do mieszadeł jednorazowych – 1 szt., - mieszadła jednokrotnego użytku do pojemników 200ml–2op po 100szt - pojemniki do miksera 200 ml – 2 op. po 12 szt. - pojemniki do miksera 100 ml – 1 op. po 20 szt. -gwarancja 24 miesiące |
| 6 | Wybijarka do jaj typu RZ-0 lub równoważna – 1 stuka | Wydajność około 2000 jaj/godzinę Zasilanie - 230V 1FAZA 50Hz Sprężone powietrze: 6-8 bar min. przepływ 260 l/min. Waga około 100 kg Wykonana ze stali nierdzewnej Gwarancja 12 miesięcy |
| 7 | Naświetlacz do jaj typu STV 120 lub równoważny – 1 sztuka | całkowita moc w kW – 0,08 - lampa TUV-C 16W – 5 - pojemność jajek – 120 szt. -gwarancja 24 miesiące |
| 8 | Automatyczny moździerz – 1 sztuka | -do samoczynnego rozdrabniania substancji organicznych i nieorganicznych w postaci proszku, zawiesiny i/lub pasty, z możliwością wymiany zestawu mielącego (ucierak + misa +skrobak). ‒ możliwość ucierania na sucho i na mokro, ‒ zamknięta, szczelna komora ucierania, ‒ wyświetlacz kontroli obciążenia, ‒ możliwość regulacji docisku ucieraka i skrobaka ‒ maksymalna wielkość ziarna materiału wejściowego 8mm, ‒ maksymalna wielkość ziarna materiału wyjściowego 0,01mm, ‒ możliwość jednorazowego wsadu próbki do 190 ml, przy pojemności naczynia (misy) do 700 ml, ‒ prędkość obrotowa ucieraka co najmniej 100 obr./min, ‒ możliwość regulacji czasu pracy urządzenia do 90 minut, ‒ wyposażony w akcesoria mielące -misa i ucierak ze stali nierdzewnej ‒ podłączenie do sieci 230V (1-fazowe), ‒ waga urządzenia nieprzekraczająca 25kg. - gwarancja 24 miesiące |
| 9 | Myjka do jaj typu ROTOMAID 200 lub równoważna – 1 sztuka | - myjka koszykowa - wydajność 200 jaj - kompletne urządzenie z koszykiem na jajka - temperatura regulowana termostatem - zmotoryzowana podstawa z delikatnym oscylowaniem - 3 koszyki do zbierania/mycia na 200 jaj - adaptery |